Пример расчетов по определению возможности утечки

речевых сообщений

Рассмотрим возможность утечки речевых сообщений из исследуемого кабинета (рис. 1).

Исходные данные расчетов:

а) смежная комната: предельный спектр шумов - ПС-35 (табл. 1); перегородка одинарная из досок (п. 136 табл. 7);

б) внутренний двор здания: предельный спектр шумов - ПС-45 (табл. 1); стена из кирпичной кладки (п. 1.5 табл. 7); окно (п. 2.6 табл. 7) занимает 40% стены;

в) коридор: предельный спектр шумов - ПС-40 (табл. 1); стена из кирпичной кладки (п.1.1 табл. 7); дверь (п. 3.1 табл. 7) занимает 20% стены;

г) уровень интенсивности речи в октавных полосах берется из табл. 1.

Рис. 1. Схема исследуемого кабинета

Порядок расчета

1. Смежная комната

По формуле (8) определяем: L2 = L1 + 6 - Qпер,

где L2 - уровень речевого сигнала за звукоизолирующей перегородкой;

L1 - уровень речевого сигнала в контролируемом помещении.

Значение L1 в октавных полосах будем определять, исходя из суммарного уровня речи 71 дБ (табл. 1). Значение Qпер берем в табл. 7.

| Номер октавы | Ср. частота, fр | Уровни речи | Коэф. звукоизоляции с учетом повышения на частотах 4000, 6000 и понижения на частоте 250 на 6 дБ | L1 + 6 - Qпер, дБ | L2 = Lр, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Речь, L1 | Qпер |  |  |
| 1. | 250 | 67,9 | 39-6 | 67,9 + 6 - (39 - 6) | 40,9 |
| 2. | 500 | 66,9 | 39 | 66,9 + 6 - 39 | 33,9 |
| 3. | 1000 | 61,5 | 39 | 61,5 + 6 -39 | 28,5 |
| 4. | 2000 | 57,0 | 39 | 57,0 + 6 - 39 | 24,0 |
| 5. | 4000 | 53,0 | 39+6 | 53,0 + 6 - (39 + 6) | 14,0 |
| 6. | 6000 | 48,5 | 39+6 | 48,5 + 6 - (39 + 6) | 9,5 |

Уровень ощущения формант Еф определяется из выражения:

Еф= Lр – Lш.

| Номер октавы | Ср. частота, fр | L2 = Lр, дБ | Предельные спектры шумов ПС-35, Lш, дБ | Еф= Lр – Lш, дБ | Значения коэф. разборчивости wi по табл. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 250 | 40,9 | 45 | -4,1 | 0,095 |
| 2. | 500 | 33,9 | 39 | -5,1 | 0,075 |
| 3. | 1000 | 28,5 | 35 | -6,5 | 0,06 |
| 4. | 2000 | 24,0 | 32 | -8 | 0,04 |
| 5. | 4000 | 14,0 | 30 | -16 | 0 |
| 6. | 6000 | 9,5 | 28 | -18,5 | 0 |

По формуле (2) находим суммарную разборчивость формант:

А ф.русск.= 0,05*(1,34w1 + 2,5 w2 + 4,24w3 +5,88 w4+5w5+1,04w6) =

= 0,05*(1,34х0,095 + 2,5х0,075 + 4,24х0,06 + 5,88х0,004) =

= 0,04 или (4%)

Выводы: расчетная суммарная разборчивость формант Аф.русск. <15%, в соответствии с табл. 6 смысл разговора в смежной комнате будет непонятен.

2. Внешняя стена

По формуле (6) определяем величину звукоизоляции неоднородной перегородки, которыми являются внешняя стена и окно:

Qпер = Q1-10lg[1+(So/(S1 + So))*(100,1(Q1-Qo)-1)],

где 	Q1 = 59 дБ;

Qo = 38 дБ;

(So/(S1 + So)) = 0,4.

Qпер = 59-10lg[1+0,4*(100,1(59-38)-1)] = 42 Дб.

Уменьшение звукоизоляции стены с окном составило 17 дБ.

Дальнейшие вычисления проводим аналогично с п.1.

| Номер октавы | Ср. частота, fр | Уровни речи | Коэф. звукоизоляции с учетом повышения на частотах 4000, 6000 и понижения на частоте 250 на 6 дБ | L1 + 6 - Qпер, дБ | L2 = Lр, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Речь, L1 | Qпер |  |  |
| 1. | 250 | 67,9 | 42-6 | 67,9 + 6 - (42 - 6) | 37,9 |
| 2. | 500 | 66,9 | 42 | 66,9 + 6 - 42 | 30,9 |
| 3. | 1000 | 61,5 | 42 | 61,5 + 6 -42 | 25,5 |
| 4. | 2000 | 57,0 | 42 | 57,0 + 6 - 42 | 21,0 |
| 5. | 4000 | 53,0 | 42+6 | 53,0 + 6 - (42 + 6) | 11,0 |
| 6. | 6000 | 48,5 | 42+6 | 48,5 + 6 - (42 + 6) | 6,5 |

Уровень ощущения формант Еф определяется из выражения:

Еф= Lр – Lш.

| Номер октавы | Ср. частота, fр | L2 = Lр, дБ | Предельные спектры шумов ПС-45, Lш, дБ | Еф= Lр – Lш, дБ | Значения коэф. разборчивости wi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по табл. 4 |
| 1. | 250 | 37,9 | 54 | -16,1 | 0 |
| 2. | 500 | 30,9 | 49 | -18,1 | 0 |
| 3. | 1000 | 25,5 | 45 | -19,5 | 0 |
| 4. | 2000 | 21,0 | 42 | -21,0 | 0 |
| 5. | 4000 | 11,0 | 40 | -29,0 | 0 |
| 6. | 6000 | 6,5 | 38 | -31,5 | 0 |

По формуле (2) находим суммарную разборчивость формант

А ф.русск.= 0 (0%).

Выводы: расчетная суммарная разборчивость формант Аф.русск. < 15%, в соответствии с табл. 6 смысл разговора за окном не будет понятен.

3. Коридор

По формуле (6) определяем величину звукоизоляции неоднородной перегородки, которыми являются внутренняя стена и дверь:

Qпер = Q1-10lg[1+(So/(S1 + So))*(100,1(Q1-Qo)-1)],

где 	Q1 = 48 дБ;

Qo = 18 дБ;

(So/(S1 + So)) = 0,2.

Qпер = 48-10lg[1+0,2*(100,1(48-18)-1)] = 25 дБ

Уменьшение звукоизоляции стены с дверью составило 23 дБ.

Дальнейшие вычисления проводим аналогично с п.1.

| № октавы | Ср. частота, fр | Уровни речи | Коэф. звукоизоляции с учетом повышения на частотах 4000, 6000 и понижения на частоте 250 на 6 дБ | L1 + 6 - Qпер, дБ | L2 = Lр, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Речь, L1 | Qпер |  |  |
| 1. | 250 | 67,9 | 25-6 | 67,9 + 6 - (25 - 6) | 54,9 |
| 2. | 500 | 66,9 | 25 | 66,9 + 6 - 25 | 47,9 |
| 3. | 1000 | 61,5 | 25 | 61,5 + 6 - 25 | 42,5 |
| 4. | 2000 | 57,0 | 25 | 57,0 + 6 - 25 | 38 |
| 5. | 4000 | 53,0 | 25+6 | 53,0 + 6 - (25 + 6) | 28 |
| 6. | 6000 | 48,5 | 25+6 | 48,5 + 6 - (25 + 6) | 23,5 |

Уровень ощущения формант Еф определяется из выражения:

Еф= Lр – Lш.

| № октавы | Ср. частота, fр | L2 = Lр, дБ | Предельные спектры шумов ПС-40, Lш, дБ | Еф= Lр – Lш, дБ | Значения коэффициентов разборчивости wi по табл. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 250 | 54,9 | 49 | 5,9 | 0,4 |
| 2. | 500 | 47,9 | 44 | 3,9 | 0,35 |
| 3. | 1000 | 42,5 | 40 | 2,5 | 0,3 |
| 4. | 2000 | 38 | 37 | 1 | 0,25 |
| 5. | 4000 | 28 | 35 | -7 | 0,05 |
| 6. | 6000 | 23,5 | 33 | -9,5 | 0,03 |

По формуле (2) находим суммарную разборчивость формант

А ф.русск.= 0,05*(1,34w1 + 2,5 w2 + 4,24w3 +5,88 w4+5w5+1,04w6) =

= 0,05*(1,34х0,4 + 2,5х0,35 + 4,24х0,3 + 5,88х0,25 +

+ 5,0х0,05 + 1,04х0,03) = 0,22 (22%).

Выводы: расчетная суммарная разборчивость формант Аф.русск. = 22%. В соответствии с табл. 6 смысл разговора за дверью будет понятен, слышимость удовлетворительная. Необходимо обеспечить звуковую изоляцию стены и двери.